|  | FICHE SÉCURITÉ Accueillir un enfant en toute sécurité dans le cadre de l’agrément Assistant maternel – Assistant familial ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| --- | --- |

L’agrément vous permet d’être reconnu comme un professionnel de la petite enfance et vous inscrit dans une dynamique de qualité d’accueil.

Vous avez une obligation de résultat au regard de la sécurité des enfants accueillis à votre domicile, ou à la maison d’assistant maternel.

La prévention des risques est une obligation professionnelle.

Conformément à l’article R421-3 du Code de l’action sociale et des familles, pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :

« disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. »

Dans le cadre de l’agrément, un professionnel de la petite enfance s’assurera avec vous que votre domicile présente les conditions de sécurité obligatoires. Il vous conseillera sur les aménagements nécessaires qui devront être maintenus tout au long de votre exercice professionnel.

Les conditions de sécurité relèvent d’un cadre législatif et réglementaire auquel personne ne peut se soustraire (décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 et arrêté n° 2013 DEF-0078 du département de Saône-et-Loire).

| A chaque étape de son développement psychomoteur, l’enfant nécessite une surveillance toute particulière. Il doit être accompagné dans la découverte du monde tout en l’éduquant aux risques, avec des mots et des gestes adaptés à son âge. Dès sa naissance, dans son lit, il faut veiller à le coucher en toute sécurité. Il ne faut jamais le laisser seul que ce soit dans son bain, sur la table à langer, dans la maison, à l’extérieur, dans la voiture... |
| --- |
| A partir de 3 mois, un enfant commence à attraper les objets à sa portée. Il peut se retourner, rouler sur le côté et tomber de la table à langer, du lit ou du canapé. Entre 4 et 6 mois, un enfant commence peu à peu à se tenir assis mais il n’est pas capable de garder son équilibre, ni de se maintenir assis. Entre 6 et 9 mois, l’enfant apprend progressivement à se déplacer en rampant puis en marchant à quatre pattes. Sa curiosité le pousse à toucher tous les objets qui sont à sa portée et à les mettre dans sa bouche. Il risque de s’étouffer avec des petits objets ou des petits aliments. Entre 9 et 18 mois, un enfant commence à se mettre debout puis à marcher et il explore le monde qui l’entoure. Il comprend progressivement la signification du «non». Attention aux chutes dans les escaliers, aux brûlures dans la cuisine et aux produits ménagers qu’il pourrait avaler. | A partir de 18 mois, l’enfant devient plus autonome. Il commence à comprendre les conseils et les explications des parents pour éviter les dangers mais il veut les imiter. Il grimpe partout, ce qui augmente les risques de chutes. Attention aux fenêtres ouvertes. A partir de 2 ans, un enfant monte et descend seul les escaliers. Il sait ouvrir les portes et part en exploration. Sa curiosité s’éveille mais il n’est pas encore conscient de la plupart des dangers. A partir de 3 ans, il prend de l’assurance et se dépense beaucoup. Il parle et comprend de mieux en mieux. Il fait peu à peu la différence entre ce qui est permis et ce qui est interdit mais il n’est pas capable de mesurer les risques qu’il prend et les accidents sont souvent plus graves. |

Vous ne devez jamais laisser un enfant seul, sans surveillance

ou à la charge d’une autre personne.

Le risque augmente avec le nombre d’enfants accueillis.

L’institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) a mis en place un site internet.

Visite interactive, naviguez dans les pièces de la maison pour connaitre les risques d’accident chez les enfants :

Site www.prevention-maison.fr

| Eléments de danger | Conduites à tenir et préconisations |
| --- | --- |
| A l’intérieur du domicile |
| Produits dangereux (produits corrosifs, produits ménagers, alcool, médicaments, y compris homéopathiques,…) Produits d’hygiène | Ranger dans leur conditionnement d’origine et hors de portée des enfants (en hauteur et/ou dans un placard fermé qui ne puisse pas être ouvert). De même pour les médicaments apportés par les parents : avoir en votre possession l’ordonnance médicale et leur autorisation. Etre vigilant. |
| Escaliers Mezzanines Fenêtres Fenêtres basses (en dessous de 1m20) ou accessibles | Mettre en place des barrières homologuées aux normes, en haut et en bas des escaliers si les enfants fréquentent les deux endroits. La présence d’une rampe ou main courante facilitent l’utilisation par les enfants. Disposer d’une balustrade de 1m10 de hauteur minimum, espacement entre les barreaux verticaux de 11 cm maximum, pas de barreaux horizontaux pour éviter l’escalade. Sécuriser les fenêtres par des dispositifs adaptés (bloque-fenêtre, entrebâilleur). Installer un garde-corps Prévenir tout risque de chute : ne pas mettre, à proximité des fenêtres, des balustrades d’escalier et/ou des mezzanines, d’objets ou de mobilier sur lesquels l’enfant peut monter. |
| Intoxications par le monoxyde de carbone Moyens de chauffage | Etre en possession des certificats d’entretien annuel des appareils fixes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire de votre domicile que vous devez mettre à disposition de la puéricultrice de PMI. Vigilance à avoir avec les chauffages d’appoint. Sécuriser les moyens de chauffage (insert, cheminée, poêle, chauffage d’appoint, ….) par une protection stable et non déplaçable par l’enfant. Adapter la hauteur des pares-cheminée et s’assurer qu’ils soient suffisamment distants des sources de chaleur pour éliminer tous risques de brûlures. Protéger les parois si elles présentent un risque de brûlures et sont à portée des enfants. |
| Risques incendie | Installer des détecteurs de fumée normalisés. |
| Installations électriques | Si ancienne avant 1992 : besoin obligatoirement de cache-prise. Ne pas laisser traîner de rallonges électriques, seuls les blocs multiprises sont autorisés, ils ne doivent pas être accessibles aux enfants |
| Espace cuisine : porte de four, couteaux, boutons de gaz, tiroirs, portes de placard, portes coulissantes… | Installer des protections adaptées en fonction des éléments présents (bloque-portes, stop-tiroirs…). Etre vigilant pour toutes les situations de risques d’accidents domestiques vis-à-vis des enfants ou adolescents. |
| Objets dangereux, armes à feu, armes blanches, …. | Ranger les armes en hauteur et toujours déchargées. Les munitions sont à conserver dans un autre endroit que l’arme, placard fermé à clefs. Rendre inaccessible les autres objets dangereux. |
| Tabac | Interdiction de fumer pour toute personne au domicile en présence des enfants accueillis. |

| Eléments de danger | Conduites à tenir et préconisations |
| --- | --- |
| Matériel de couchage (matelas, lit parapluie) homologué | Utiliser des lits conformes aux normes, avoir une literie individuelle pour chaque enfant. Conserver un espace suffisant entre les lits afin de pouvoir accéder à chaque enfant, ne pas placer le lit près de rideaux, de source de chaleur, de fenêtres … Utiliser un matelas adapté aux dimensions du lit, sans superposer de matelas. Ne pas rajouter de matelas dans les lits d’appoint (parapluie ou pliants). Les lits en hauteur (lit mezzanine, lits superposés) à partir de 60 cm du sol sont interdits aux enfants de moins de 6 ans. Enlever systématiquement l’échelle d’accès. En rendre l’accès impossible en ôtant l’échelle par exemple, si l’enfant est dans la chambre. Utiliser une gigoteuse, un surpyjama, ou une turbulette personnelle à chaque enfant, pas de couette, pas d’oreiller, pas de tour de lit, pas de matériel dans le lit (jouets avec cordons, …). Coucher les nourrissons sur le dos, en prévention de la mort subite du nourrisson. |
| Matériel de puériculture homologué Jouets Collier d’ambre | Empêcher la chute ou le glissement de la chaise haute en utilisant systématiquement selon le modèle, la sangle entrejambe et la ceinture ou le harnais (bretelles, ceinture, entrejambe). Utiliser un youpala ne présente aucun intérêt dans l’apprentissage de la marche. Risque de nombreux accidents, par chutes, coups…, risque de traumatismes crâniens dus à la chute des objets placés en hauteur. Réserver la coque de transport uniquement pour cet usage, ne pas l’utiliser comme un transat. Utiliser des jouets lavables aux normes de sécurité CE. Eliminer régulièrement les jouets cassés ou défectueux. Ne pas porter au domicile du professionnel, risque d’étranglement. |
| A l’extérieur du domicile |
| Espace de jeux extérieur Jeux extérieurs | Adapter l’espace de jeux qui doit être délimité et clôturé (hauteur de clôture 1m20). Si le jardin est trop grand, réserver un espace de jeux clos et sécurisé dans les mêmes conditions. Fixer au sol les balançoires et les toboggans. Les jeux doivent être adaptés à l’âge de l’enfant et ne peuvent être utilisés sans surveillance. Fermer le bac à sable après utilisation et changer le sable tous les ans. |
| Balcons, terrasses en surplomb d’un vide, descente de garage | Installer une protection d’une hauteur minimum de 1m10 empêchant tous les risques de chute, écartement des barreaux maximum 11cm. Pas de barreaux horizontaux pour éviter l’escalade. |
| Outils et produits de jardinage et de bricolage | Ranger hors de portée des enfants et/ou dans un placard fermé à clefs. |
| Piscines enterrées ou semi enterrées non closes Piscines hors sol, plans d’eau (mares, étang, bassins, rivière), puits et récupérateur d’eau pluviale Petites piscines gonflables ou coquilles | Aucun dispositif de sécurité ne remplace la surveillance indispensable d’un adulte et les enfants doivent être équipés de matériel d’aide à la flottaison. Rendre inaccessible à l’enfant l’accès aux piscines enterrées ou semi enterrées non closes par la pose d’une barrière normalisée et attestée par une note technique fournie par le constructeur ou l’installateur. A mettre à disposition de la puéricultrice. Rendre inaccessible leur accès à l’enfant par une clôture d’une hauteur minimum de 1m20 réalisée soit d’une barrière normalisée, soit d’une barrière sans aucun espacement ou avec espacement de 102 mm maximum entre les barreaux, soit d’un grillage à petites mailles pour éviter qu’un enfant puisse y prendre appui, partant du sol et solidement implanté. Il est recommandé d'installer une clôture ou barrière de piscine à 1m minimum du bord du bassin. Cette clôture sera munie d’un portillon fermant à clefs. Vider l’eau systématiquement après chaque baignade (hygiène et sécurité). |

| Les plantes |  |
| --- | --- |
| Plantes | Exercer une vigilance particulière par rapport aux plantes à l’intérieur ou à l’extérieur de votre domicile, qui peuvent provoquer intoxications, allergies... Mettre hors de portée les plus dangereuses. |
| La voiture |  |
| Voiture Voiture sans permis homologuée | Transporter obligatoirement tout enfant accueilli dans un système homologué adapté à l’âge et/ou au poids de l’enfant (siège auto ou rehausseur obligatoire jusqu’à 10 ans). Aucun enfant accueilli de moins de 10 ans ne peut être transporté à l’avant, sauf les enfants de moins de 9 kg ou de moins de 15 mois selon les sièges homologués spécialement conçus pour être installés dos à la route, avec désactivation obligatoire de l’airbag. Un enfant ne doit pas rester seul dans une voiture stationnée même pour un temps court. Avoir l’autorisation de transport signée par les parents et être en possession de l’attestation d’assurance spécifique du véhicule pour couvrir les enfants accueillis lors des transports. Lorsque l’assistant maternel n’est pas le conducteur, il doit être présent dans le véhicule. Le conducteur doit être également assuré pour le transport des enfants accueillis. |
| Les animaux |
| Animaux | Interdiction de détenir ou d’acquérir un chien de catégorie 1 (chiens d’attaque et assimilés) et de catégorie 2 (chiens de garde et de défense et assimilés). Ne pas laisser un enfant seul en présence d’un animal. L’espace de vie dédié aux enfants accueillis doit être suffisant et l’animal ne doit pas entraver cet espace (gros chien et petit appartement par exemple). Les règles d’hygiène doivent être respectées. Attention aux risques de morsure, d’étouffement et d’allergie avec certains animaux (surtout chats, oiseaux, lapins, nouveaux animaux de compagnie : serpents, furets…). Ces derniers doivent être enfermés de manière sécurisée, hors de contact avec les enfants. |
| Numéros d’urgence à afficher lisiblement à proximité de votre téléphone: SAMU : 15 (urgences, conseils médicaux) Pompiers : 18 (incendie, secours à personnes sur la voie publique) Police : 17 (troubles à l’ordre public) Appel d’un portable : 112 Centre Anti poison : 03 83 22 50 50 Coordonnées du service PMI : - Maison départementale des solidarités de……………………………………………………………………………………. Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………......... Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………. Nom de la puéricultrice :……………………………………………………………………………………………………… Je soussigné NOM - Prénom………………………………………………………reconnais avoir pris connaissance des conditions de sécurité requises. Ces mesures sont en place et je m’engage à les respecter et les maintenir pendant toute la durée de la validité de mon agrément. Lu et approuvé le ………………………….à……………………….…………..… Signature de l’assistant maternel, familial. Fiche à compléter et à présenter à la puericultrice de PMI lors des visites. |